VlietWash bv

Uw specialist in Truck- & Carwash-producten

IC 703

Alkalische chloorhoudende schuimreiniger

voor gebruik in de voedingsindustrie

Omschrijving:

IC 703 is speciaal geformuleerd voor het reinigen en ontvetten van koelauto’s,

c.i.p.-installaties en andere oppervlakken.

De aanwezigheid van natriumhypochloriet heeft een perfect ontsmettingsresultaat.

Kenmerken:

- Kleur vloeistof	:	Transparant

- pH-waarde	:	13,6

- Dichtheid/S.G.	:	1,10 kg/l

- Transport	:	UN 1760 ADR 8.11

- Vorstvrij bewaren / Biologisch afbreekbaar

Gebruiksaanwijzing:

Verdun het product van 0,5% tot 1%. De verdunning laten circuleren bij een temperatuur van 50°C tot 60°C. Het verdunde product op het oppervlak aanbrengen door spoelen.

5 minuten laten inwerken (niet op laten drogen) en goed afspoelen met zuiver en koud water. Het product nooit mengen met een zuur.

Verpakking:

20 Ltr.

200 Ltr.

1000 Ltr.