VlietWash bv

Uw specialist in Truck- & Carwash-producten

IC 705

Vloeibare sterk alkalische industriële reiniger

Omschrijving:

IC 705 is een sterk alkalische, geconcentreerde reiniger, speciaal ontwikkeld om o.a. koolstofaanslag, uitlaatgassen, oliën, vetten en vuil te verwijderen door middel van hoge- en lagedruk reinigingsapparatuur, alsmede steamcleaners.

IC 705 is toe te passen op alle oppervlakken die bestand zijn tegen alkalische reinigers, zoals machines, onderdelen, wanden en vloeren.

Veilig toepasbaar op metalen met uitzondering van aluminium, zink en andere zachte metalen.

Kenmerken:

- Kleur vloeistof	:	Kleurloos

- pH-waarde	:	13,4

- Dichtheid/S.G.	:	1,08 kg/l

- Vorstvrij bewaren / Biologisch afbreekbaar

Gebruiksaanwijzing:

- Lagedruk apparatuur: De lagedruktank vullen met water en product in een dosering van maximaal 5%. Het verdunde product nevelen.

- Hogedruk apparatuur en steamcleaners: Afhankelijk van de vervuiling een eindverdunning instellen van 0,5% tot 5%.

Voor beiden geldt: Na het aanbrengen van het verdunde product even laten inwerken (niet laten opdrogen), daarna goed afspoelen/uitspoelen met schoon water onder druk.

LET OP Voor gebruik eerst testen op onopvallende plek.

Verpakking:

25 Ltr.

210 Ltr.

1000 Ltr.