VlietWash bv

Uw specialist in Truck- & Carwash-producten

Shampoo Intensief

Actief zuur schuim voor schuimbogen en wasstraten

Omschrijving:

Shampoo Intensief is een actief zure schuimshampoo voor het gebruik in schuimbogen, in carwash installaties met of zonder recycle-systeem.

Shampoo Intensief geeft een verbetering van het droogresultaat, door neutralisering van de alkalische voorwas. Verhindert het snel vuil worden van wastextiel of borstels.

Kan veilig toegepast worden op alle voertuigen.

Shampoo Intensief geeft een makkelijk na te spoelen schuim, en laat geen schuimresten achter tussen deuren en kofferdeksels.

Kenmerken:

- Kleur vloeistof	:	Transparant

- Eigenschap	:	Sterk schuimend

- pH-waarde (1%)	:	ca. 5

- Dichtheid/S.G.	:	ca. 1,020 kg/l

- Vriespunt	:	- 5°C

- Vorstvrij bewaren / Biologisch afbreekbaar

Gebruiksaanwijzing:

Shampoo Intensief steeds gebruiken in combinatie met perslucht, om een romig schuim te krijgen.

Dosering: 10 à 20 ml per voertuig, naargelang het gewenste schuimeffect.

Afspoelen met schoon water, nadien wax of drooghulp aanbrengen.

De wagen droogblazen en/of nadrogen.

Shampoo Intensief kan gebruikt worden als:

- Actief schuim in schuimbogen

- Machineshampoo

- Zowel in car- als truckwashes

Verpakking:

25 Ltr.