VlietWash bv

Uw specialist in Truck- & Carwash-producten

Cement-Rein

Reinigingsproduct voor het verwijderen

van anorganische vervuilingen

Omschrijving:

Geschikt voor verwijdering van atmosferische vervuilingen, roest, algen en mossen, zoutuitbloeiingen en brand- en roetschade van betonsteen en beton.

Kenmerken:

- Kleur vloeistof	:	Licht roze

- pH-waarde	:	< 1

- Dichtheid/S.G.	:	1,05 kg/l

- Vorstvrij bewaren / Biologisch afbreekbaar

Gebruiksaanwijzing:

Cement-Rein wordt verdund met water, afhankelijk van de vervuiling tot circa 1:10. Aanbrengen met een zuur-bestendige borstel of met spuitapparatuur. Laat het product maximaal 10 tot 15 minuten inwerken. Hierna zorgvuldig afspoelen met koud water met een hogedruk installatie.

Niet in direct zonlicht of bij hoge temperaturen gebruiken.

LET OP Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.

Verpakking:

25 Ltr.