VlietWash bv

Uw specialist in Truck- & Carwash-producten

TS 200-C

Sterk geconcentreerde, geparfumeerde schuimreiniger

voor alle voertuigen

Omschrijving:

TS 200-C is een sterk geconcentreerde, geparfumeerde schuimreiniger voor vrachtauto’s, bussen en andere voertuigen.

TS 200-C kan toegepast worden in hogedruk apparatuur, borstelmachines en schuimapparatuur.

Kenmerken:

- Kleur vloeistof	:	Lichtgeel

- pH-waarde	:	12,8

- Dichtheid/S.G.	:	1,10 kg/l

- Vorstvrij bewaren / Biologisch afbreekbaar

Gebruiksaanwijzing:

De apparatuur zo instellen dat een eindverdunning wordt bereikt van 1:30 tot maximaal 1:300, afhankelijk van de hardheid van het water, met een zo optimaal mogelijk schuimbeeld. Breng de oplossing op het oppervlak aan en laat de schuimdeken korte tijd inwerken (laat het niet opdrogen!).

Spoel het product daarna onder hoge druk goed af met schoon water.

Verpakking:

20 Ltr.

200 Ltr.

1000 Ltr.